Порядок завершения осенне-зимнего периода (ОЗП).

Близится к концу осенне-зимний период 2019-2020 г.г. В соответствии с ТКП 388-2012 (02230/02030) «ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» порядок завершения осенне-зимнего периода (отключения систем отопления) следующий.

Решение о сроках завершения ОЗП принимается областными, районными и городскими исполнительными комитетами в соответствии с распоряжением Кабинета Министров РБ «Об упорядочении сроков начала и завершения отопительного сезона» от 29 октября 1966 г., №1015р, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составляет плюс 8 °C и выше.

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, доводят до сведения населения о принятии решения об окончании ОЗП и по согласованию с энергоснабжающей организацией производят отключение на тепловых пунктах систем отопления зданий.

Отключение систем отопления потребителей тепловой энергии производится в соответствии с законодательством в следующей последовательности:

1-я очередь - общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты;

2-я очередь - жилищный фонд, общежития, гостиницы, учебные заведения;

3-я очередь - детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Местные исполнительные и распорядительные органы могут принять решение об отключении систем отопления для отдельных потребителей тепловой энергии до выхода распоряжения об окончании ОЗП.

Ответственность за невыполнение отключения отопительных систем в установленный срок возлагается на руководителей организаций - потребителей тепловой энергии.

В случае понижения температуры наружного воздуха для принятия решения о включении отопления в соответствии с ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», дополнительное согласование с Минжилкомхозом не требуется.

Системы отопления потребителей до начала ремонтных работ должны оставаться заполненными водой.

Теплоисточники после окончания ОЗП переводятся на летний режим работы.

Осиповичская районная энергогазинспекция

Бобруйского межрайонного отделения

филиала государственного учреждения  «Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области