ПАМЯТКА

по подготовке и регистрации паспорта готовности потребителя к отопительному сезону

Проверке готовности к ОЗП подлежат потребители тепловой энергии всех форм собственности и подчиненности, включая жилищный фонд, находящийся на их балансе.

Для получения паспорта готовности необходимо выполнить следующие условия:

- Выполнить гидравлические испытания систем отопления, горячего водоснабжения, элеваторных узлов, калориферов, водоподогревателей, наружных тепловых сетей, находящихся на Вашем балансе.

- Выполнить ежегодную промывку  отопительных систем, трубопроводов и  калориферов систем вентиляции  водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5 раз.

- Выполнить гидропневматическую промывку систем отопления не реже  одного раза в четыре года.

- Выполнить химическую или механическую очистку водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения по результатам проведения замеров гидравлического сопротивления теплообменников в нагреваемом контуре.

Промывки и испытания необходимо проводить в присутствии представителей энергоснабжающей организации с составлением  актов  установленной формы.

Использование на эти цели сетевой воды ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

- Выполнить ревизию (ремонт) всей запорной арматуры на элеваторах, стояках, радиаторах и имеющихся на балансе тепловых сетях.

- Проверить состояние тепловой изоляции теплоустановок, тепловых сетей, трубопроводов, запорной арматуры.

- Проверить отсутствие парений, утечек.

- Проверить состояние средств автоматического регулирования на системах отопления, вентсистемах и подогревателях горячего водоснабжения.

- Проверить наличие и состояние поверенных расчетных приборов тепловой энергии.

- Проверить состояние контрольно-измерительных приборов.

Запрещается пользоваться манометрами, у которых: отсутствует пломба или клеймо; истек срок поверки; разбито стекло; стрелка при выключении манометра не возвращается на нулевую отметку шкалы.

- Окончить все ремонтные работы на системах теплоснабжения.

- Установить расчетные сопла, шайбы, проверить наличие пломбы энергоснабжающей организации.

- Утеплить двери, лестничные клетки, чердаки, подвалы, проверить наличие остекления и утепленных оконных проемов.

14. Наличие ответственных лиц за тепло-электрохозяйство, прошедших проверку знаний в комиссии с участием инспектора Энергонадзора или в комиссии Энергонадзора.

15. Наличие квалифицированного обслуживающего персонала.

16.Укомплектовать техническую документацию: схемами наружных тепловых сетей, тепловых пунктов, систем отопления, инструкциями по эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, паспортами на теплоиспользующие установки.

Зарегистрировать паспорт готовности к работе в осенне-зимний период Вам необходимо в срок, согласно графику, утверждаемого ежегодно райисполкомом, но не позднее 1 октября текущего года. После 1 октября паспорта готовности не регистрируются.

Представить инспектору: утвержденные руководством схемы: наружных тепловых сетей, находящихся на балансе потребителя, тепловых пунктов; выписку из приказа о назначении ответственного за тепловое хозяйство, (при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей  специализированной организацией - копию договора на производство работ по обслуживанию теплоустановок и тепловых сетей со специализированной организацией), копии договора на теплоснабжение (акт разграничения балансовой принадлежности, обслуживания и ответственности за эксплуатацию тепловых сетей).

Государственный энергетический и газовый надзор Республики Беларусь ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

В соответствии со статьей 20.11. «Нарушение правил эксплуатации тепловых сетей» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и статьей 3.22 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях за непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осенне-зимний период должностные  лица     органов   Госэнергонадзора     вправе  наложить административное взыскание в виде штрафа в размере от четырёх до двадцати базовых величин:

- на индивидуального предпринимателя - до ста базовых величин;

- на юридическое лицо - до пятисот базовых величин.

Осиповичская районная энергогазинспекция